## Slide 1: Encadeamento de Instruções
Arquitetura de Computadores
Lic. em Engenharia Informática

## Slide 2: Exemplo Sequencial
Clock
Lógica Combinatória
R
e
g
300 ps
20 ps
Clock
Latência= 320 ps
Ciclo = 320 ps
Débito = 1 / 320E-12
= 3.12 GOPS
R
e
g
Toda a computação feita num único ciclo: 300 ps para gerar os resultados + 20 ps para os armazenar
Ciclo do relógio >= 320 ps

## Slide 3: Execução de Instruções: Fases
Execução de uma instrução
    Leitura (Fetch)
    Descodificação
    Leitura de Operandos
    Execução (ALU)
    Escrita de Resultados
Estas fases podem ser agrupadas ou reordenadas para permitir a execução das instruções em vários estágios encadeados -> PIPELINE

## Slide 4: Encadeamento na Vida Real
Ideia
  Dividir processo em estágios independentes
  Objectos movem-se através dos estágios em sequência
  Em cada instante, múltiplos objectos são processados simultaneamente
Sequencial
Paralelo
Encadeado (Pipeline)

## Slide 5: Encadeamento: Exemplo
  Dividir lógica combinatória em 3 blocos de 100 ps cada
  Nova operação começa logo que uma termina o bloco A.
    Ciclo >= 120 ps
  Latência aumenta (360 ps) mas débito também
R
e
g
Clock
Comb.
logic
A
R
e
g
Comb.
logic
B
R
e
g
Comb.
logic
C
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
100 ps
20 ps
Latência = 360 ps
Ciclo = 120 ps
Débito = 8.33 GOPS
Clock
R
e
g
R
e
g
R
e
g

## Slide 6: Encadeamento: Diagramas
Sequencial
  Só começa uma nova operação quando a anterior termina
Encadeada com três estágios
  Débito: 3 operações simultâneas (ganho máximo de 3)
  Latência: cada instrução necessita sempre de 3 ciclos
Time
OP1
OP2
OP3
Time
A
B
C
A
B
C
A
B
C
OP1
OP2
OP3

## Slide 7: Limitações: Latências não uniformes
  Débito limitado pelo estágio mais lento
  Outros estágios ficam inactivos durante parte do tempo
  Desafio: decompor um sistema em estágios balanceados
R
e
g
Clock
R
e
g
Comb.
logic
B
R
e
g
Comb.
logic
C
50 ps
20 ps
150 ps
20 ps
100 ps
20 ps
Comb.
logic
A
Time
OP1
OP2
OP3
A
B
C
A
B
C
A
B
C
Latência = 510 ps
Ciclo = 170 ps
Débito = 5.88 GOPS

## Slide 8: Limitações: custo do registo
  Pipelines mais profundos têm maiores custos associados aos registos
  Percentagem de tempo devido aos registos por instrução:
    1-stage pipeline: 6.25% (020 em 320 ps)
    3-stage pipeline: 16.67% (060 em 360 ps)
    6-stage pipeline: 28.57% (120 em 420 ps)
Latência= 300 + 120 = 420 ps, Ciclo=70 ps, Throughput = 14.29 GOPS
Clock
R
e
g
Comb.
logic
50 ps
20 ps
R
e
g
Comb.
logic
50 ps
20 ps
R
e
g
Comb.
logic
50 ps
20 ps
R
e
g
Comb.
logic
50 ps
20 ps
R
e
g
Comb.
logic
50 ps
20 ps
R
e
g
Comb.
logic
50 ps
20 ps

## Slide 9: Desempenho
  Tempo (ideal) de execução (considerando CPI=1)
  Texepipe = [ #estágios + ( #I - 1) ] x Tcc
  lim #I >> 1 Texepipe ~ #I x Tcc
  O ganho relativo a arquiteturas sem encadeamento é potencialmente similar ao número de estágios
    Tccpipe = Tccseq / #estágios + Treg

## Slide 10: Arquitectura sequencial simples
IP
I Mem
Next IP
UC
D Mem
Regs
ALU
Flags
Fetch
(F)
Decode
(D)
Execute
(E)
WriteBack
(W)
AddrEval

## Slide 11: Arquitectura encadeada simples
IP
I Mem
Next IP
UC
D Mem
Regs
ALU
Flags
Fetch
(F)
Decode
(D)
Execute
(E)
WriteBack
(W)
DR
ER
WR
IP / FR
AddrEval

## Slide 12: Pipeline : Execução
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
I1 |  |  |  |  | 
I2 |  |  |  |  | 
I3 |  |  |  |  | 
I4 |  |  |  |  | 
I5 |  |  |  |  | 
I6 |  |  |  |  | 
I1: movl $10, %eax
I2: movl 30(%ebx), %ecx
I3: addl %esi, %edi
I4: subl %esi, %ebx
I5: jmp MAIN
I6: …
F
F
D
F
D
E
F
D
E
W
F
D
E
W
I1
I1
I2
I1
I2
I3
I1
I2
I3
I4
I Mem
Next IP
UC
D Mem
Regs
ALU
Flags
DR
ER
WR
IP / FR
AddrEval
I2
I3
I4
I5

## Slide 13: Dependências de Controlo - jXX
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I1: subl %eax, %eax
I2: jz I5
I3: addl %esi, %edi
I4: subl %esi, %ebx
I5: addl %ecx, %edx
F
F
D
F
D
E
I1
I1
I2
I1
I2
I5
?
I1
I2
I5
Prevê salto
condicional
como tomado
I Mem
Next IP
UC
D Mem
Regs
ALU
Flags
DR
ER
WR
IP / FR
AddrEval

## Slide 14: Dependências de Controlo - jXX
Análises estatísticas mostram que os saltos condicionais são tomados em 60% dos casos
Prevendo que o salto é tomado a decisão certa é tomada mais do que metade das vezes
Alternativas:
  NT – Not Taken
  BTFNT – Backward Taken, Forward Not Taken

## Slide 15: Dependências de Controlo - jXX
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I1: subl %eax, %eax
I2: jnz I5
I3: addl %esi, %edi
I4: subl %esi, %ebx
I5: addl %ecx, %edx
I6: movl $10, %eax
I7: movl $20, %esi
F
F
D
F
D
E
I1
I1
I2
I1
I2
I5
I1
I2
I5
F
D
E
W
I6
I1
I2
I5
I6
I2
nop
I3
I3
F
W
E
D
I4
F
D
W
E
I3
nop
nop
I4
I5
I6
Branch Taken
Corrige previsão
I Mem
Next IP
UC
D Mem
Regs
ALU
Flags
DR
ER
WR
IP / FR
AddrEval
nop

## Slide 16: Dependências de Controlo - jXX
Prevê-se que o salto é sempre tomado
A correcção da previsão é determinada posteriormente, quando a instrução de salto termina o estágio de execução
Se a previsão estiver errada as instruções que entretanto foram lidas para o pipeline são convertidas em nops:
  Injecção de “bolhas”
Isto é possível porque estas instruções ainda não tiveram hipótese de alterar o estado da máquina
  Escritas que alteram o estado acontecem apenas nos estágios de “EXECUTE” (CC) e “WRITEBACK” (Registos)
stall do pipeline (injecção de “bolhas”): resulta num desperdício de um número de ciclos igual ao número de bolhas injectadas

## Slide 17: Dependências de dados
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I1: movl $10, %eax
I2: addl %ebx, %eax
I3: movl $20, %ebx
I4: movl $20, %edx
F
F
D
F
D
E
I1
I1
I2
I1
I2
I3
I1
I2
B1
B2
F
D
W
E
I3
F
D
W
E
I1
I2
I3
nop
I2
nop
I3
nop
I4
I3
I4
nop
I2
F
D
E
W
I Mem
Next IP
UC
D Mem
Regs
ALU
Flags
DR
ER
WR
IP / FR
AddrEval

## Slide 18: Dependências de dados
Os registos são escritos apenas no estágio de WRITEBACK
Se uma instrução tenta ler um registo antes da escrita estar terminada é necessário resolver a dependência
Injectando “bolhas” (NOPs) no estágio de execução a leitura pode ser adiada até ao ciclo imediatamente a seguir à escrita
I1: movl $10, %eax
I2: addl %ebx, %eax
I3: movl $20, %ebx
I4: movl $20, %edx
I1: popl %eax
I2: addl %ebx, %eax
I3: pushl %ebx
I4: movl $20, %edx
Dependência
no %esp

## Slide 19: Data forwarding: Motivação
As dependências de dados são demasiado comuns
Resolvê-las recorrendo à injecção de “bolhas” resulta no desperdício de um elevado número de ciclos, comprometendo o desempenho do pipeline
A realimentação de dados (data forwarding) propõe-se resolver estas dependências de dados, diminuindo o número de bolhas injectadas (logo o número de ciclos desperdiçados)
As dependências de controlo não sofrem qualquer alteração.

## Slide 20: Data Forwarding
Problema
  Um registo é lido na fase de DECODE
  A escrita só ocorre na fase de WRITEBACK
Observação
  O valor a escrever no registo existe dentro do pipeline desde a fase de execução
Resolução do problema
  Passar o valor necessário directamente do estágio onde está disponível (E ou W) para o estágio de DECODE

## Slide 21: Exemplo de Forwarding (1)
I2
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
I1 |  |  |  |  | 
I2 |  |  |  |  | 
I3 |  |  |  |  | 
I4 |  |  |  |  | 
I5 |  |  |  |  | 
I6 |  |  |  |  | 
I1: movl $10, %eax
I2: movl 30(%ebx), %ecx
I3: addl %esi, %eax
I4: …
F
F
D
F
D
E
F
D
E
W
F
D
E
W
I1
I3
I4
I2
I3
I4
I5
Realimenta de WR para ER
I Mem
Next IP
UC
D Mem
Regs
ALU
Flags
DR
ER
WR
IP / FR
AddrEval

## Slide 22: Exemplo de Forwarding (2)
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
I1 |  |  |  |  | 
I2 |  |  |  |  | 
I3 |  |  |  |  | 
I4 |  |  |  |  | 
I5 |  |  |  |  | 
I6 |  |  |  |  | 
I1: irmovl $10, %eax
I2: addl %esi, %eax
I3: …
F
F
D
F
D
E
F
D
E
W
F
D
E
W
I1
I2
I3
Realimenta de E para ER
I Mem
Next IP
UC
D Mem
Regs
ALU
Flags
DR
ER
WR
IP / FR
AddrEval

## Slide 23: Pipeline: Resumo
Execução de n instruções simultaneamente em diferentes estágios
Permite aumentar a frequência do relógio
Dependências de Dados
  stalling : injecção de bolhas (NOPs)
  realimentação: elimina penalizações
Dependências de Controlo
  Saltos condicionais implicam execução especulativa (previsão do salto)
  previsão errada implica stalling do pipeline